| Клавиатура «3047-F/Batt» Подключение аварийного питания | Внимание! Клавиатура 3047-Fbatt в сейфах компании BIOINJECTOR располагается в хромированном декоративном корпусе. Батарея в этой комплектации установлена внутри дверцы сейфа. 1. Общее описание Управление замком осуществляется с помощью кода из 6 цифр. Возможно добавление второй пользовательской комбинации. Каждый ввод подтверждается звуковым и световым сигналами. Ввод действующей (правильной) комбинации сопровождается двойным сигналом, ввод недействующей комбинации сопровождается тройным сигналом. При интервале ввода более 10 секунд уже введенная часть кода будет удалена, и вся последовательность должна быть введена сначала. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Открытие сейфа Заводской код замка: 1-2-3-4-5-6. Введите код и (после двойного сигнала) поверните рукоядку сейфа (для сейфов серии SCF) или корпус клавиатуры (для сейфов серии SC) против часовой стрелки, затем откройте дверцу сейфа. Если сейф не будет открыт Вами в течение 3 секунд, замок будет автоматически снова заблокирован в закрытом состоянии. 3. Закрытие сейфа Закройте дверь и проверните рукоядку сейфа или корпус клавиатуры по часовой стрелке. Замок будет закрыт автоматически. Убедитесь, что замок закрыт, проворачивая рукоядку или корпус клавиатуры. 4. Меры предосторожности Измените заводской код незамедлительно. Не используйте личные данные (день рождения и т.п.). в качестве кода. Держите код в секрете от неправомочного персонала. 5. Изменение кода (только при открытой двери) 1. Введите комбинацию 0-0-0-0-0-0 (по окончании воода замок подаст двойной сигнал). 2. Введите существующий код, подлежащий замене (по окончании ввода замок подаст двойной сигнал). 3. Введите новый код (двойной сигнал по окончании ввода). 4. Подтвердите новый код повторным вводом (двойной сигнал по окончании ввода). Если во время изменения кода были допущены ошибки (тройной сигнал), старый код сохранит свое действие. 6. Добавление второго пользователя 1. Ввести управляющий код (существующий код первого пользователя является управляющим) и удерживать последнюю цифру комбинации пальцем, пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала. 2. Нажать цифру «1» (двойной сигнал по окончании ввода). 3. Введите комбинацию для второго пользователя дважды (два двойных сигнала). Если код для второго пользователя не принят (тройной сигнал), это значит, что он равен (соотвествует) первому коду. Выберите другой код. 7. Ограничение доступа второго пользователя 1. Ввести управляющий код и удерживать последнюю цифру комбинации пальцем, пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала. 2. Нажать цифру «2» (одиночный сигнал по окончании ввода). 3. Допуск Пользователя временно запрещен. 8. Восстановление доступа второго пользователя: 1. Ввести управляющий код и удерживать последнюю цифру пальцем пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала. 2. Нажать цифру1 (одиночный сигнал). 3. Пользователь восстановлен. 9. Удаление второго пользователя 1. Ввести управляющий код и удерживать последнюю цифру пальцем, пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала. 2. Нажать цифру «3» (одиночный сигнал по окончании ввода). 3. Пользователь удален. 10. Последствия неправильных попыток ввода После ввода четырех неправильных комбинаций клавиатура блокируется примерно на 5 минут. В течение этого периода замок подает световые сигналы с 10 секундными интервалами. После этого штрафного времени ввод каждого второго неправильного кода возобновляет новый 5 минутный период задержки. 11. Электропитание / Замена батареи Если батарея разряжена, замок будет подавать сигнал перед открытием (длительность сигнала около 3 сек.). Необходимо срочно заменить батарею. Используйте батареи только типа ALKALINE. Отделение для батареи размещается внизу клавиатуры или во внутренней части дверцы сейфа. 11.1 Замена батареи для клавиатуры 3047-F/Batt. Для доступа к батерее клавиатуры 3047-F/Batt необходимо снять внутреннюю крышку дверцы сейфа. В случае, если допущена полная разрядка батареи, электрическое питание (напряжение 9V) для аварийного открытия сейфа Вы можете подать через контакты, выведенные на панель клавиатуры (см.рис.) Будьте осторожны при креплении клипсы с контактами к батарее. La Gard и Sargent & Greenleaf На Вашем сейфе установлен механический 3x-уров-невый кодовый замок со сменяемым шифром. Шифр замка — два числа от 1 до 100 и одно число от 21 до 100. Всего возможно 800 тысяч таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений, соответствующие числам шифра. Как открыть сейф. 1. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу шифра, 3 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки. 2. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу шифра, 2 раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки. 3. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее третьему числу шифра, 1 раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки. 4. Вращайте диск по часовой стрелке до упора. 5. Поверните ручку (если она есть) или кольцо лимба и откройте дверь сейфа. Как закрыть сейф. Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, поверните диск кодового замка на один или несколько оборотов по часовой стрелке, поверните ручку (если она есть) или кольцо лимба и закройте дверь сейфа Как сменить шифр замка. 1. Выберите три числа от 1 до 100, последнее число должно быть больше 20. Запишите и надежно спрячьте (но не в сейф!) свой новый шифр. Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа и выдвинутых ригелях! 2. Наберите действующий шифр, ориентируясь при этом не на основную, а на вспомогательную метку (слева от основной). Остановитесь, когда последнее число шифра во второй раз окажется напротив вспомогательной метки. 3.а Вставьте ключ для смены шифра в фигурное отверстие на задней стенке двери сейфа. 4.1.Для замков La Gard – поверните ключ на четверть оборота по часовой стрелке и оставьте его в этом положении. Для поворота ключа требуется некоторое усилие. 4.2.Для замков S&G – поверните ключ на четверть оборота против часовой стрелки и оставьте его в этом положении. Для поворота ключа требуется некоторое усилие. 5. Процедура ввода нового шифра аналогична открыванию замка (пункты 1-3, за исключением пунктов 4, 5), разница в том, что ориентироваться надо на вспомогательную метку. 6. Верните ключ для смены шифра в начальное положение и выньте его из замка. ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте правильность установки шифра при ОТКРЫТОЙ двери сейфа – «закройте/откройте» замок не менее двух раз. Ваш код:50 ВНИМАНИЕ! Если Ваш код состоит из одного числа (50), при открытии сейфа пункты 2 и 3 не выполнять, при смене кода выполнить только пункты 1 и 3.а.(далее по порядку) |  |