Инструкция к сейфам с функцией аудита

Внимание: Не храните аварийный ключ в сейфе

1.	ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

1. Снимите круглую пластмассовую крышку, расположенную на панели. Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке, откройте дверь сейфа. (Ригели не будут работать, из-за чего появится сообщение об ошибке ERROR на мониторе.)

2. Чтобы вынуть ключ из открытой двери сейфа, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки.

3. Для установки батарей необходимо открыть сейф и вставить батареи в контейнер на внутренней стороне двери сейфа. Используется 4 батареи АА (1.5V)

4. Установив батареи, Вы можете открыть сейф с помощью заводского мастер-кода 888888. После ввода кода нажмите кнопку Е на клавиатуре. Сейф откроется автоматически.

2.	УСТАНОВКА МАСТЕР-КОДА (для персонала)

- Дважды нажмите цифру 0 на клавиатуре и подтвердите нажатием кнопки Е (Enter). На экране загорится слово SELECT. После этого нажмите 1, на экране загорится слово OLD.

- Введите заводской мастер-код 888888, нажмите кнопку Е. На экране загорится SET.

- Введите новый мастер-код (3-6 цифр) и подтвердите его нажатием кнопки “Е”. На экране загорится слово REPEAT, после чего повторите новый мастер-код и подтвердите его нажатием кнопки “Е”. На экране появится слово DONE. Код запрограммирован.

- После ввода мастер-кода нажмите кнопку Е на клавиатуре. Сейф откроется автоматически.

5. После троекратного введения неверного кода сейф блокируется на 5 минут, на дисплее загорятся сообщения об ошибке ‘ERROR 1/2/3’ и ‘HOLD05’. Во время блокировки сейф можно открыть только с помощью мастер-ключа (пп.1.1).

3.	НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ И ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

1. Проверка дисплея: удерживая кнопку С, нажмите цифру 3 на клавиатуре. Когда на дисплее горит ‘dP----‘, то вводимый код на дисплее не отображается. Надпись ‘dPCodE’, значит, что вводимый код будет отображаться на дисплее.

2. Настройка звукового оповещения. удерживая кнопку С, нажмите цифру 6 на клавиатуре. Когда на дисплее высвечивается ‘bUZZEr’, то звук работает; в случае отключения звукового оповещения горит ‘SILENT’.

4.	ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

1. Используется 4 батареи АА (1.5V) (рекомендуется использовать серию Alkaline)

2. Для замены батарей необходимо открыть сейф и произвести замену батарей (контейнер с батареями расположен на внутренней стороне двери сейфа).

3. После установки батарей нажмите кнопку Е на клавиатуре, если батареи заряжены, то на мониторе загорится слово ‘HI-BAT’; в противном случае - LO-BAT (когда батарейки садятся, на мониторе загорается - LO-BAT при каждом открытии сейфа).

4. После установки батарей подтвердите их замену вводом цифр 000000. В этом случае, ранее запрограммированный МАСТЕР КОД сохраняется.

5.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЫ

1. Дважды нажмите цифру 0 и подтвердите нажатием кнопки Е (Enter) на клавиатуре. После чего на экране загорится слово SELECT.

2. Затем нажмите цифру 2, после чего на дисплее загорится PASS. После этого введите мастер код и подтвердите его нажатием Е на клавиатуре.

3. Пока цифры не начали мигать, нажмите ВВЕРХ (кнопка 2) или ВНИЗ (кнопка 8) для перехода к установке даты или времени соответственно.

4. Введите дату и время с помощью кнопок ВЛЕВО (кнопка 4) - ВПРАВО (кнопка 6) и ВВЕРХ (кнопка 2)- ВНИЗ (кнопка 8)  в нужном формате и нажмите кнопку С для возврата в главное меню.

6.	ОТЧЕТЫ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ СЕЙФА

1. Дважды нажмите цифру 0 и подтвердите нажатием кнопки Е (Enter) на клавиатуре. Загорится SELECT.

2. Затем нажмите цифру 3, после чего на дисплее загорится PASS. Введите мастер код и подтвердите его нажатием Е на клавиатуре. Появится список совершенных операций ( номер, дата, время и используемого код).

3. Испозьзуйте цифры 2 (вверх)/ 4(вниз) для перехода между записями.

Фиксируются 200 операций.

ПРИМЕР ЗАПИСИ:

‘A001EL’<->‘YYMMDD’<->‘HH--MM’<-> ‘3-6 код, которым был открыт сейф’

‘A002EU’ <->‘YYMMDD’<->‘HH--MM’<-> ‘3-6 код, которым был открыт сейф’

‘A003oL’ <->‘YYMMDD’<->‘HH--MM’<-> ‘oL’

‘A004oU’ <->‘YYMMDD’<->‘HH--MM’<-> ‘oU’...

Расшифровка:

E: открытие / закрытие сейфа с помощью кода

O: открытие / закрытие сейфа с помощью ключа

U: открытие двери сейфа

L: закрытие двери сейфа

7.	УСТАНОВКА СЕЙФА

В каждом сейфе предусмотрены отверстия для крепежа. Сейф может быть закреплен к полу или к стене болтами через отверстия в стенках сейфа.

8.	ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (сейф должен быть открыт)

1. Закройте дверь сейфа.

2. Введите Ваш код (3-6 цифр), подтвердите его нажатием кнопки Е на клавиатуре.

3. Чтобы открыть сейф введите Ваш код, который запрограммировали. Подтвердите ввод кода нажатием кнопки Е на клавиатуре.

4. При введение неверного кода нажмите кнопку С на клавиатуре, после чего вводите код заново.

9.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на сейф установлен 3 года со дня продажи. Гарантия не распространяется на элементы питания.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и комплектности сейфа или его существенном механическом повреждении гарантийное обслуживание не производится. Замена сейфов через торговую сеть возможна только по заключению представителя сервисной службы и в соответствии с действующими правилами обмена.