ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации электронного замка «Промет»

Общая информация:

Предустановленный «мастер-код»: 1-2-3-4-5-6

Код пользователя не активирован.

В качестве элементов питания используются батарейки - 9V тип 6LR61 ALCALINE

Не забудьте заменить предустановленный «мастер-код» на персональный «мастер-код».

1.Как открыть сейф?

1.Нажать кнопку «*». Прозвучит однократный сигнал и светодиод загорится зелённым цветом;

2.Ввести «мастер-код» или код пользователя, состоящий от 4 до 6 знаков (мастер-код, установленный на заводе-изготовителе, 1-2-3-4-5-6)

3.Нажать кнопку «ENTER».

Если код введен правильно, то прозвучит двукратный звуковой сигнал и в течение 5-ти секунд, постояно будет гореть зеленый светодиод

При вводе неправильного кода прозвучит трехкратный сигнал  и загорится красный светодиод. После 3-го неправильного ввода кода, клавиатура замка блокируется на 5 минут. В течение всего времени блокировки на поле клавиатуры включается красный светодиод с интервалом в 5 секунд (в течении этoго времени замок не может быть открыт даже вводом верного кода).

Примечание:

Каждое нажатие на кнопку клавиатуры (кроме нажатия «ENTER» после ввода одного из кодов) подтверждается однократным коротким сигналом зуммера и зеленого светодиода. Если кнопки не нажимаются в течение 10 секунд, то устройство выключается.

4.Поверните ручку замка по часовой стрелке и откройте дверь.

2.Программирование.

2.1. Программирование мастер-кода

-Нажать кнопку «*»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Нажать кнопку «1»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести действующий «мастер-код» и нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести новый «мастер-код» (минимум 4, максимум 6 знаков) и нажать кнопку «ENTER»;

-Повторно ввести новый «мастер-код» и нажать кнопку «ENTER».

Примечание:

Если введен правильно новый «мастер-кода» прозвучит двукратный звуковой сигнал и светодиод 2 раза загорится зеленным цветом.

Если введен неправильно новый «мастер-код», то прозвучит трехкратный сигнал и  светодиод загорится 3 раза красным цветом.

Ошибка в последовательности нажатия кнопок сопровождается однократным сигналом зуммера и красного светодиода. После ошибок ввод следует начинать заново с кнопки «ENTER».

2.2. Программирование кода пользователя (используя мастер-код)

-Нажать кнопку «*»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Нажать кнопку «2»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести действующий «мастер-код»  и нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести код пользователя (минимум 4, максимум 6 знаков) и нажать кнопку «ENTER»;

-Повторно ввести код  пользователя и нажать кнопку «ENTER».

Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию «мастер-кода».

2.3. Программирование кода пользователя (без использования мастер-кода)

-Нажать кнопку «*»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Нажать кнопку «3»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести действующий код пользователя и нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести новый код пользователя (минимум 4, максимум 6 знаков) и нажать кнопку «ENTER»;

-Повторно ввести новый код  пользователя и нажать кнопку «ENTER».

Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию «мастер-кода».

2.4 Удаление кода пользователя

-Нажать кнопку «*»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Нажать кнопку «0»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести действующий мастер-код  и нажать кнопку «ENTER»;

Код пользователя удален, активен только «мастер-код».

Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию кода пользователя.

ВНИМАНИЕ:

- Замену старой кодовой комбинации на новую кодовую комбинацию, необходимо проводить при открытой двери сейфа.

- Заменив кодовую комбинацию, обязательно проверьте новый код 2-3 раза при открытой двери сейфа.

3.Как закрыть сейф?

-Закройте дверь сейфа

-Поверните ручку замка против часовой стрелки. Замок закрыт.

4. Контроль питания батареи

При падении напряжения питания при каждом нажатии кнопки «*» услышите пятикратный звуковой сигнал зуммера и красного светодиода. После этого возможно только открывание замка, а нажатие кнопки «ENTER» для изменения кодов запрещается - сопровождается однократным сигналом зуммера и красного светодиода.

5. Диагностика неисправностей

При включении устройства производится самотестирование. Если коды доступа испорчены, то выдается трехкратный сигнал зуммера и обоих светодиодов. После этого устройство выключается.

Если производится смена одного из кодов и сохранить новый код не удается, то также выдается трехкратный сигнал зуммера и обоих светодиодов. После этого работа устройства продолжается с теми кодами, которые действовали до неудачной попытки смены кода.