# ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации кодового механического замка TOPAZ с возможностью смены кода

Тщательно изучите данную инструкцию перед началом использования замка или при смене комбинации кода.

В позиции на 12 часов диска находится рабочая метка (Рис.1), относительно которой производится набор кодовых комбинаций. Слева от рабочей метки, примерно на позиции 11 часов, находится метка для смены кода, которая используется только при смене комбинации кода.

1.КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

Для того чтобы открыть новый сейф, необходимо набрать комбинацию кода, установленную на заводе-изготовителе это может быть код 50-25-50-00. Последнее число набирается до упора. Для этого необходимо:

1.1. повернуть диск влево (против часовой стрелки), пока первое число комбинации кода не установится на рабочей метке 4 раза, т.е. четыре оборота против часовой стрелки;

1.2. поверните диск вправо (по часовой стрелке), пока второе число комбинации кода не установится на рабочей метке 3 раза;

1.3. поверните диск влево (против часовой стрелки), пока третье число комбинации кода не установится на рабочей метке 2 раза;

1.4. поверните диск вправо (по часовой стрелке), пока четвертое число комбинации кода не установится на рабочей метке 1 раз.

1.5. Вставьте ключ (и)  и поверните его по часовой стрелке до  упора.

Рабочая метка

2.КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?

Метка для смены

Для того чтобы закрыть: поверните диск влево,

сделав при этом, по крайней мере, четыре полных оборота.

3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД?                                                               Рис.1

ВНИМАНИЕ!!!   Последняя цифра заводского кода не меняется.

3.1. Откройте дверь.

3.2. Закройте замок, держа дверь открытой.

3.3. Наберите установленную на замке кодовую комбинацию из первых трех цифр (при первой смене кода это – заводской код), используя при этом метку для смены кода.

3.4. Установив третью цифру кода напротив метки для смены кода, вставьте специальный ключ в отверстие на внутренней стороне двери. Ключ должен быть вставлен до упора.

3.5. Плавно поверните ключ против часовой стрелки на 90 градусов.

3.6. Запишите Ваш новый код из трех чисел, чтобы не забыть.

ВНИМАНИЕ!!!   Третья цифра кода не должна быть меньше 20. Не желательно использовать числа, заканчивающиеся на 0 или 5 (на пример: 20-70-50), или числа в  возрастающей или нисходящей последовательности (на пример: 17-32-68 или 99-64-22).

3.7. Вращая диск против часовой стрелки, установите первую цифру Вашего кода 4 раза напротив метки для смены кода.

3.8. Вращая диск по часовой стрелке, установите вторую цифру нового кода 3 раза напротив метки для смены кода.

3.9. Вращая диск против часовой стрелки, установите третью цифру нового кода 2 раза напротив метки для смены кода.

ВНИМАНИЕ!!!   Если у Вас есть сомнение в том, что новый код установлен правильно, то

прежде чем выполнять следующий пункт 3.10., повторите пункты 3.7.-3.9.

3.10. Установив третью цифру (при этом, если у Вас нет сомнения в том, что правильно установлен новый код), поверните специальный ключ по часовой стрелке в обратное положение. Теперь на Вашем сейфе установлен новый код.

ВНИМАНИЕ!!!  После смены кода обязательно проверьте несколько раз работу кодового замка с новым кодом, дверь сейфа при этом должна быть ОТКРЫТА. Для этого  нажмите на штангу механизма возврата ригелей, сделав имитацию закрытия  двери (находится на внутренней стороне двери со стороны пассивного ригеля).

ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ОШИБКУ ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО КОДА!!!   мы рекомендуем вызвать специалиста, если это не возможно, то проделайте следующее:

А. На внутренней поверхности двери выкрутите 2 шурупа, которые держат крышку замка. (Ключ для смены кода можете использовать как отвёртку). Снимите крышку.

В. Используя выпрямленную скрепку или другой похожий инструмент, вставьте её в прорези дисков или в квадратные отверстия в дисках замка. Крутите каждый диск до тех пор, пока прорези в дисках выстроятся напротив маленького отверстия на дне корпуса замка. Установите крышку и вставьте ключ для смены кода. Закрутите шурупы.

С. Повторите действия по установке нового кода, и если после ваших действий замок по-прежнему не открывается, вызывайте мастера.