# ИНСТРУКЦИЯ(

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФОВ СЕРИИ «TOPAZ» (новейшая модификация)

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию перед началом эксплуатации сейфа.

## 1.Как открыть сейф?

## Для начала установите 4 батарейки  размера  АА  напряжением  1,5V. Далее проделайте следующие операции:

1.1.Нажмите «*»;

1.2.Наберите заводской код «4 5 6 0»;

1.3.Нажмите «#» на дисплее появится надпись «MATCH» («ВЕРНО»).

1.4.Поверните ключ по часовой стрелке до упора (поверните ручку вниз, если сейф оборудован ею) и откройте сейф.

ВНИМАНИЕ: Если после нажатия кнопки «*» на дисплее может появиться надпись «PLEASE WAIT» (ждите) и будет раздаваться звуковой сигнал. У вас «сработала» блокировка электронного замка. Вам необходимо подождать 4 – 8 мин. пока не прекратиться подача звукового сигнала  и на дисплее исчезнет надпись «PLEASE WAIT». Далее  начните с пункта 1.2. данной инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ: сигнализация включается через 20 сек. после нажатия кнопки «М» на внутренней стороне двери

(ON), если кнопка не нажата – OFF (выключена). Если данная опция установлена.

### 2.Как изменить мастер код?

ВНИМАНИЕ!: мастер код должен быть изменён

только при открытой двери сейфа.

ПРИМЕЧАНИЕ: код должен содержать от 4 до 16 знаков.

2.1.Нажмите кнопку «M» на внутренней стороне двери, появится надпись «NEW PW:» (НОВЫЙ КОД);

2.2.Введите новый  мастер код, (например: 5555);

2.3.Нажмите «#»,  на дисплее появится надпись  «SUCCESS!» (успешно).

#### ВНИМАНИЕ! Прежде чем закрыть дверь, проверьте код путём

#### нажатия «*5555#» и появления надписи «MATCH».

## 3. Как установить персональный код (код пользователя)?

Конструкция замка позволяет  установить четыре персональных кода для пользователей.

3.1.Нажмите «*» на дисплее загорится «Password»;

3.2.Нажмите «#» на дисплее загорится  «Master PW» (мастер код);

3.3.Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5);

3.4.Нажмите «#»;

3.5.На дисплее (ЖКД) появится надпись «0-EXIT» (0-выход);

3.6.Нажмите «1» на дисплее появится:  «С- № 1,,,,»

Выберите ячейку для ввода персонального кода путём нажатия любой из клавиш «2, 3, 4, 5».

3.7.Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7777#);

3.8.Снова введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7777#);

3.9.Если код введён верно, на дисплее появится надпись «SUCCESS!» (успешно), если ошибка – «ERROR!»;

3.10.Если вы ошиблись, повторите с первого шага.

Примечание: Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки. Если вы набрали неверный код более

двух раз, появляется надпись «PLEASE WAIT» (ждите), замок блокируется на 3-4 мин.

Дождитесь, пока не снимется блокировка замка, т.е. пока не исчезнет надпись «PLEASE WAIT» (ждите) и введите заново кодовую комбинацию, не нажимая на кнопку  «*».

## 4.Функции электронного замка

4.1.Функция «2 – DELETE PASSWORD» (удалить код в ячейке)

В ячейку №1 вводится мастер код.  Мастер код не может быть удален, но может быть изменён (см.п.2).

Коды в ячейках № 2-5 могут быть удалены.

4.1.1.Нажмите «*» на дисплее загорится «Password»;

4.1.2.Нажмите «#» на дисплее загорится  «Master PW» (мастер код);

4.1.3.Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5);

4.1.4.Нажмите «#»;

4.1.5.На дисплее  появится надпись «0-EXIT» (0-выход);

4.1.6.Нажимайте «#» до тех пор, пока не появиться надпись «2–DELETE PASSWORD»  или сразу наберите «2»;

4.1.7.Нажмите «2»

4.1.8.Выберете № ячейки, например ячейка №3

4.1.9.Нажмите «3»;

4.1.10.Нажмите «1=да удалить» или «0=нет не удалять»

4.1.11.Если вы нажали «1» на дисплеи появится надпись: «3 – DEL» (код в ячейке №3 удален).

4.2.Функция «7 – DISPLAY MODE» (установка на дисплеи скрытого набора  кодовой комбинации);

4.2.1.Нажмите «*» на дисплее загорится «Password»;

4.2.2.Нажмите «#» на дисплее загорится  «Master PW» (мастер код);

4.2.3.Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5);

4.2.4.Нажмите «#»;

4.2.5.На дисплее  появится надпись «0-EXIT» (0-выход);

4.2.6.Нажимайте «#» до тех пор, пока не появиться надпись «7 – DISPLAY MODE» или сразу наберите «7»;

4.2.7.Нажмите «7» на дисплее появиться надпись «DISPLAY HIDE», что означает: «скрытый режим установлен»;

4.2.8.Для отмены  «Скрытого режима» повторите операции с п. 4.2.1.  по  п. 4.2.6. и нажмите еще раз «7» появиться                                     надпись «DISPLAY NORMAL», что означает: «скрытый режим отменен»;

4.3.Функция «8 – VIEW LOG» (функция опознания пользователя).

С помощью этой функции  вы можете опознать статус пользователя: «кто открывал сейф». Можно просмотреть более 50                                последних открываний сейфа.

4.3.1.Нажмите «8» в меню «0-EXIT» на дисплее появиться строка из 10 последних открываний.

8-VIEW  LOG:  0111111111.

или

4.3.2.Нажмите «*» на дисплее загорится «Password»;

4.3.3.Нажмите «#» на дисплее загорится  «Master PW» (мастер код);

4.3.4.Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5);

4.3.5.Нажмите «#»;

4.3.6.На дисплее  появится надпись «0-EXIT» (0-выход);

4.3.7.Нажимайте «#» до тех пор, пока не появиться надпись «8 – VIEW LOG» или сразу наберите «8»;

Метод опознания пользователей:

( - Сейф был открыт заводским кодом 1 – Сейф открыт мастер кодом. X - Неправильный код введён более 3 раз. A - Мастер код изменён. b с d e - Код пользователя №2- 5 уничтожен; B C D E - Код пользователя №2- 5 установлен; 2- 5 – Сейф открывался пользователями №2-5

4.3.8.На дисплее вы увидите 10 последних открываний. Нажав на «#» вы сможете увидеть еще 10 открываний и т. д.

4.4.Функция «9 – CLEAR  LOG» (функция отмены кодов пользователей).

4.4.1.Нажмите «*» на дисплее загорится «Password»;

4.4.2.Нажмите «#» на дисплее загорится  «Master PW» (мастер код);

4.4.3.Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5);

4.4.4.Нажмите «#»;

4.4.5.На дисплее  появится надпись «0-EXIT» (0-вход);

4.4.6.Нажимайте «#» до тех пор, пока не появиться надпись «9 – CLEAR  LOG» или сразу наберите «9».

4.4.7.Нажмите «9»;

4.4.8.На дисплеи появится (1 -YES (да) или 0 - N (нет))

4.4.9.После нажатия на «1» происходит стирание из памяти Протокола открываний сейфа.

4.4.10.После нажатия на «0» происходит отмена стирания из памяти Протокола открываний сейфа.

Замена батареек  производиться немедленно, если дверь не открывается, несмотря на звуковой сигнал открывания, или если                        на дисплее появилась надпись «LOW BATTERY». Если нет батареек, то сейф можно открыть, присоединив 6V адаптер.

# Text boxes

Например, Вы хотите записать персональный код  7777 в ячейку № 3, (мастер код  5555), для этого:

Нажмите «*» на дисплее загорится «Password»; Нажмите «#» на дисплее загорится  «Master PW» (мастер код); Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5); Нажмите «#»;

На дисплее появится надпись «0-EXIT» (0-выход);

Нажмите «1» на дисплее появится:  «С- № 1….»

нажмите на «3» на дисплее появиться надпись «NEW PW:»

введите код 7777#  появиться надпись «RETYPE NEW  PW» (подтвердите новый код);

введите повторно код 7777 #.

Если код введен правильно, то на дисплее появиться надпись: «SUCCESS!» (успешно);

Сейф открыт мастер-кодом

Сейф открыт заводским кодом